- О радиационном контроле металлолома, требования к радиационному контролю транспортных средств с грузами.

(раздел 4 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.993-00 "2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность "Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома", утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 29 октября 2000 г.;  п. 6.9.3 Санитарных правил по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. СП 2.5.1250-03", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 4 апреля 2003 г. № 32)

1. Радиационный контроль заготавливаемого на территории Российской Федерации и ввозимого на ее территорию металлолома осуществляется для своевременного обнаружения его радиоактивного загрязнения. Радиационный контроль металлолома проводится:

- при приемке металлолома, в том числе на пунктах сбора металлолома;

- при подготовке партии металлолома к реализации;

- перед реализацией загруженных металлоломом транспортных средств.

2. Радиационный контроль партии металлолома, подготовленной к реализации, а также загруженного металлоломом транспортного средства проводят аккредитованные в установленном порядке на право проведения соответствующих измерений лаборатории радиационного контроля (ЛРК). Результаты радиационного контроля партии металлолома оформляются протоколом измерений.

3. К контролируемым параметрам радиоактивного загрязнения партии металлолома относятся:

- МЭД гамма-излучения;

- наличие поверхностного радиоактивного загрязнения альфа-активными радионуклидами;

- наличие поверхностного радиоактивного загрязнения бета-активными радионуклидами.

4. Перед погрузкой партии металлолома в транспортное средство проводится его радиационный контроль для проверки отсутствия локальных источников гамма-излучения, а также выборочная проверка отсутствия загрязнения альфа- и бета-активными радионуклидами.

5. Для партий металлолома, направляемых на экспорт либо следующих транзитом через территорию Российской Федерации, проводится измерение МЭД гамм4а-излучения на поверхности готовой к отправке транспортной единицы.

6. Результаты производственного радиационного контроля заносятся в специальный журнал, по результатам которого оформляются протоколы радиационного контроля на партию металлолома. Допускается вносить данные измерений в специальную графу журнала приемки металлолома

7. Юридические лица и физические лица, занимающиеся транспортировкой грузов, нормируемых по радиационному фактору,  предоставляют результаты лабораторных исследований, подтверждающих радиационную безопасность.